Kleines  „Handbuch“ für CB (27Mhz), LPD und PMR446 Funk

PMR446 auch PMR genannt ist ein freies Funksystem  in der EU und vielen anderen Ländern.

Die von dem Funkgerät (Antenne) abgestrahlte Leistung darf 0,5W (500mW) nich überschreiten und die Antenne darf vom Funkgerät nicht abgenommen werden können!

Die Kanäle 9 bis 16 dürfen für analoge und digitale Sprachübertragung genutzt werden.

Die Kanaäle 1 bis 8 dürfen derzeit nur für analoge Sprachübertragung im 12,5 Khz Raster genutzt werden.

Im Bereich 446,100 bis 446,200 dürfen die Kanäle auch in 6,25 Khz Raster

Die 69 LPD  Funkkanäle  im 433Mhz Bereich dürfen nur mit maximal 10mW Strahlungsleitung für Sprach und Datenanwendungen genutzt werden.

In diesem Bereich befinden sich viele Funkanwendungen wie zb.  Garagentoröffner.

Auch Datenfunkanlagen  der öffentlichen Wasserversorgung, der Abwassersysteme, der Ampelsteuerungen etc. verwenden diesen Frequenzbereich und diese gilt es nicht zu stören!!

Der CB Funk ist ein ist ein freies Funksystem  in der EU und vielen anderen Ländern.

In der EU sind 40 Kanäle (Modulationsart FM, AM, SSB) mit einer Sendeleitung von 4 Watt bei FM und AM  erlaubt.

Bei der seltener verwendeten Modulationsart SSB beträgt die Maximale Sendeleitung 12 Watt.

Die Kanäle entsprechen den Kanälen der FCC in den USA wo der CB-Funk „geboren“ wurde

Da Antennen mit guter Reichweite 2,65 Meter oder länger sind, wird dieser Frequenzbereich beinahe ausschließlich für Mobil und Stationsbetrieb verwendet.   (26,965 bis 27,405 Mhz)

Es gibt noch weitere Funkanwendungen auf anderen Funkfrequenzen, welche aber im Airsoft Bereich so gut wie keine Anwendung finden und daher nicht aufgelistet wurden.

PMR446 Funkkanäle

Kanal 01: 446,00625 Mhz     Kanal 02: 446,01875 MHz  Kanal 03: 446,03125 MHz
                         Kanal 04: 446,04375 Mhz     Kanal 05: 446,05625 Mhz   Kanal 06: 446,06875 Mhz

Kanal 07: 446,08125 Mhz     Kanal 08: 446,09375 Mhz   Kanal 09: 446,10625 Mhz

Kanal 10: 446,11875 Mhz     Kanal 11: 446,13125 Mhz   Kanal 12: 446,14375 Mhz

Kanal 13: 446,15625 Mhz     Kanal 14: 446,16875 Mhz   Kanal 15: 446,18125 MHz
                         Kanal 16: 446,19375 MHz

LPD Funkkanäle

| Kanal Nr. | Frequenz MHz | - | Kanal Nr. | Frequenz MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433,075 | - | 36 | 433,950 |
| 2 | 433,100 | - | 37 | 433,975 |
| 3 | 433,125 | - | 38 | 434,000 |
| 4 | 433,150 | - | 39 | 434,025 |
| 5 | 433,175 | - | 40 | 434,050 |
| 6 | 433,200 | - | 41 | 434,075 |
| 7 | 433,225 | - | 42 | 434,100 |
| 8 | 433,250 | - | 43 | 434,125 |
| 9 | 433,275 | - | 44 | 434,150 |
| 10 | 433,300 | - | 45 | 434,175 |
| 11 | 433,325 | - | 46 | 434,200 |
| 12 | 433,350 | - | 47 | 434,225 |
| 13 | 433,375 | - | 48 | 434,250 |
| 14 | 433,400 | - | 49 | 434,275 |
| 15 | 433,425 | - | 50 | 434,300 |
| 16 | 433,450 | - | 51 | 434,325 |
| 17 | 433,475 | - | 52 | 434,350 |
| 18 | 433,500 | - | 53 | 434,375 |
| 19 | 433,525 | - | 54 | 434,400 |
| 20 | 433,550 | - | 55 | 434,425 |
| 21 | 433,575 | - | 56 | 434,450 |
| 22 | 433,600 | - | 57 | 434,475 |
| 23 | 433,625 | - | 58 | 434,500 |
| 24 | 433,650 | - | 59 | 434,525 |
| 25 | 433,675 | - | 60 | 434,550 |
| 26 | 433,700 | - | 61 | 434,575 |
| 27 | 433,725 | - | 62 | 434,600 |
| 28 | 433,750 | - | 63 | 434,625 |
| 29 | 433,775 | - | 64 | 434,650 |
| 30 | 433,800 | - | 65 | 434,675 |
| 31 | 433,825 | - | 66 | 434,700 |
| 32 | 433,850 | - | 67 | 434,725 |
| 33 | 433,875 | - | 68 | 434,750 |
| 34 | 433,900 | - | 69 | 434,775 |
| 35 | 433,925 | - | - | - |

CB Funkkanäle

Kanal Frequenz (MHz) Kanal Frequenz (MHz) Kanal Frequenz (MHz) Kanal Frequenz (MHz) 1 26.965 11 27.085 21 27.215 31 27.315 2 26.975 12 27.105 22 27.225 32 27.325 3 26.985 13 27.115 23 27.255 33 27.335 4 27.005 14 27.125 24 27.235 34 27.345 5 27.015 15 27.135 25 27.245 35 27.355 6 27.025 16 27.155 26 27.265 36 27.365 7 27.035 17 27.165 27 27.275 37 27.375 8 27.055 18 27.175 28 27.285 38 27.385 9 27.065 19 27.185 29 27.295 39 27.395 10 27.075 20 27.205 30 27.305 40 27.405

Einfache Antennen für PMR446  (LPD 433Mhz) und 27Mhz CB Funk

Die Funktion CTCSS (Continuous Tone Coded Subaudio Squelch ) (Subton-Squelch-Verfahren; Entstörungscode, Pilotton) erlaubt das gezielte Auswählen bestimmter Funkgeräte innerhalb eines ausgewählten Kanals. Beim Senden wird vom Anrufer ein tiefer Ton mitgesendet (Pilotton), auf den nur die Funkgeräte reagieren, die auf diesen Tonruf programmiert sind. Beim Ankommen des Erkennungstons werden sie dann den Empfang zum Mithören öffnen.

CTCSS überträgt gleichzeitig mit dem Nutzsignal Steuerungstöne (zwischen 67 und 255 Hz). Die Töne befinden sich am unteren Ende des hörbaren Frequenzspektrums. Normale Funkgeräte unterdrücken solche tiefen Töne und geben meist nur 300 Hz bis ca. 3000 Hz über den Lautsprecher aus. Die Frequenzen stehen jeweils in krummen Verhältnissen zueinander, um nicht durch Mischung anderer CTCSS-Töne entstehen zu können. CTCSS-Signale werden für die Squelch-Steuerung (Rauschsperre) des Empfängers genutzt. Nur wenn das empfangene Signal den passenden CTCSS-Ton mit dem Nutzsignal mitsendet, wird die Rauschsperre geöffnet.

Die Frequenzen der einzelnen Töne (Tonhöhe des CTCSS-Tones) sind:[1]

Alle Frequenzangaben in Hz

| 67,0 | 69,3 | 71,9 | 74,4 | 77,0 | 79,7 | 82,5 | 85,4 | 88,5 | 91,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94,8 | 97,4 | 100,0 | 103,5 | 107,2 | 110,9 | 114,8 | 118,8 | 123,0 | 127,3 |
| 131,8 | 136,5 | 141,3 | 146,2 | 151,4 | 156,7 | 159,8 | 162,2 | 165,5 | 167,9 |
| 171,3 | 173,8 | 177,3 | 179,9 | 183,5 | 186,2 | 189,9 | 192,8 | 196,6 | 199,5 |
| 203,5 | 206,5 | 210,7 | 218,1 | 225,7 | 229,1 | 233,6 | 241,8 | 250,3 | 254,1 |

Die 38 Töne nach TIA/EIA-603-D sind fett gedruckt.

| Nr. | Frequenz [Hz] | Nr. | Frequenz [Hz] | Nr. | Frequenz [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
| 13 | 103,5 | 26 | 162,2 | (39 | CTCSS off) |

Der Subton 150 Hz (151,4 Hz) wird in der Betriebsart analog an VHF Funkgeräten der NATO und des Österreichischen  Bundesheeres verwendet.  (als Subton Rauschsperre und für den Retrans Betrieb)

Digital Coded Squelch (DCS) (englisch für „digital kodierte Rauschsperre“) ist ein Selektivrufverfahren, das die Bildung von Benutzergruppen auf einer gemeinsamen Trägerfrequenz im Sprechfunk, ermöglicht. Das Funktionsprinzip ist identisch mit dem von CTCSS, die technische Umsetzung unterscheidet sich jedoch grundlegend.

Die Kennungen der einzelnen DCS-Codes sind:[1]

| 023 | 025 | 026 | 031 | 032 | 036 | 043 | 047 | 051 | 053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 054 | 065 | 071 | 072 | 073 | 074 | 114 | 115 | 116 | 122 |
| 125 | 131 | 132 | 134 | 143 | 145 | 152 | 155 | 156 | 162 |
| 165 | 172 | 174 | 205 | 212 | 223 | 225 | 226 | 243 | 244 |
| 245 | 246 | 251 | 252 | 255 | 261 | 263 | 265 | 266 | 271 |
| 274 | 306 | 311 | 315 | 325 | 331 | 332 | 343 | 346 | 351 |
| 356 | 364 | 365 | 371 | 411 | 412 | 413 | 423 | 431 | 432 |
| 445 | 446 | 452 | 454 | 455 | 462 | 464 | 465 | 466 | 503 |
| 506 | 516 | 523 | 526 | 532 | 546 | 565 | 606 | 612 | 624 |
| 627 | 631 | 632 | 645 | 654 | 662 | 664 | 703 | 712 | 723 |
| 731 | 732 | 734 | 743 | 754 |  |

Turn off code for DCS is 200 msec of 134 Hz

Antennenlänge berechnen:

λ ist die Wellenlänge.

Praktikerformel:  λ[m] = 300 / f [Mhz]      (

(Mathematisch richtige Formel: Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit / Frequenz)

Anmerkung: Die Lichtgeschwindigkeit = ca. 300.000 KM/sec

Die einfachsten Antennenformen  sind  λ / 4 (ein viertel der Wellenlänge),

wie Monopole und  Dipole (z.B. Groundplane, Stabantenne, Herzscher Dipol)

Bei einer Länge von Lambda/4 erhält man eben eine 1:1 Impedanz-Transformation an das 50 Ohm Antennenkabel.

Lambda/4 ist die kürzeste Länge bei der sich Resonanz einstellt.

Bei der Viertelwellen-Groundplane:

Radial  Länge = Lambda/4, Strahler Länge ca. 3-5% kürzer als Lambda/4

Die Praxis:

In der Praxis kann man, vor allem bei den niedrigen Sendeleistungen alle Neune gerade sein lassen. 30-40% Verluste spielen in der HF-Technik keine wesentliche Rolle. Zumindest nicht bei den paar Watt. Lambda/4-Drähtchen, möglichst hoch und möglichst ausserhalb des Gebäudes tuts auch. ;-)

Allerdings besteht eine gewisse Gefahr von Rundfunk/Fernsehstörungen durch Mantellwellen auf dem Koaxialkabel einer schlecht angepassten Antenne

Da müsste man aber mehr wissen.
Ein Hauptkriterium wäre die von der Antenne geforderte Impedanz.
Sender und Antenne müssen nämlich angepasst sein und es ist ein Unterschied, ob z.B. im Spannungsknoten oder im Stromknoten einspeist.

Wenn du nur von Länge sprichst, meinst du wahrscheinlich einen ganz einfachen Typ, z.B. Ground-Plane oder Langdraht ohne wesentliche Richtcharakteristik.
Für solche Fälle hast du bei ungeraden Vielfachen von der Wellenlänge eine niederohmige Stromeinspeisung, die die meisten modernen Halbleiterendstufen erfordern.

Verwende einfach dazu einen besonders dicken Draht oder ein Rohr, das macht die Antenne breitbandiger und du hast weniger Abstimmprobleme.

Wer es genauer wissen will, dem empfehle ich "Rothammels Antennenbuch"

Text und Bildquellen:  Wikipedia, Google search

# Text boxes

1/4 Wave Ground Plane CB Antenna

Einfache Antenne für PMR446 (Groundplane)